## Slide 1: Inteligentné zavlažovanie záhrady sieťou zariadení internetu vecí
Viktor Pristaš
Vedúci práce: Mgr. Patrik Pekarčík

## Slide 2: Čo všetko je smart?
Notes: Zijeme vo svete, kde existuje malo beznych malych zariadeni, ktore by nemali privlastok smart. Mame
smart flase
smart krmidla
smart chladnicky
smart domacnosti
smart crepniky
smart svetla
smarphony
smart termostaty
smart telky
smart hodinky
smart pracky

## Slide 3: Chceme teda polievať záhradu ručne?

## Slide 4: Motivácia – prečo sme sa do toho pustili?
Práca s mikrokontrolérmi
Diera na trhu
Existujúce riešenia nie sú dosť chytré

## Slide 5: Ciele práce
Preskúmať existujúce riešenia automatizácie v záhrade
Analýza spôsobu získavania údajov o fyzickom svete
Spôsoby komunikácie v rozľahlom priestore
Návrh komplexného riešenia pre zber údajov, ich analýzu a vykonávania zavlažovania

## Slide 6: Analýza spôsobu získavania údajov o fyzickom svete
Architektúra systému

## Slide 8: Použité dosky, senzory a aktuátory
Mikrokontroléry
  Arduino Nano
  NodeMCU
Senzory
  DHT22 – digitálny teplomer a hygromer
  Dažďový senzor, svetelný senzor, senzor vlhkosti pôdy – meranie el. odporu
Aktuátor
  Soilenoidový ventil

## Slide 9: Komunikácia v rozľahlom priestore
Bezdrôtová komunikácia
Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, rádiové vlny, ZigBee, Z-Wave
Požiadavky: malá spotreba, dosah na veľkú vzdialenosť

## Slide 10: Komunikačný protokol
Externé zariadenie
Správa vo forme sedmice: ID, vlhkosť pôdy, intenzita svetla, intenzita dažďa, teplota, vlhkosť vzduchu, kontrolný súčet
Ak dostane odpoveď, koná na základe nej, ak nie, odošle správu znova
Centrálne zariadenie
Centrálne zariadenie v móde „príjem“
Príjme správu, spracuje a pošle odpoveď: ID príjemcu, počet minút na polievanie, kontrolný súčet

## Slide 11: Predpoveď počasia
API vráti dlhý JSON (cca 14 kB)
  Pamäť Arduino UNO: 2 kB
  Pamäť NodeMCU: 64 kB
Potrebné údaje sa uložia, ostatné sa ihneď zahadzujú – šetrenie pamäte

## Slide 12: Používateľské rozhranie

## Slide 13: Blynk
Platforma na spojenie mikrokontrolérov a telefónu
Pripojenie cez Ethernet, WiFi, Bluetooth, GSM, USB, BLE
Zobrazovanie údajov, vkladanie údajov, logovanie

## Slide 14: Blynk
Platforma na spojenie mikrokontrolérov a telefónu
Pripojenie cez Ethernet, WiFi, Bluetooth, GSM, USB, BLE
Zobrazovanie údajov, vkladanie údajov

## Slide 15: Spotreba energie
Centrálne zariadenie
  Pripojené na sieť – šetrenie energie je irelevantné
Externé jednotky napájané 9 V batériou
  Spací mód, zobúdzajú sa keď posielajú dáta
  Zobudenie na prerušenie – napr. watchdog, RTC
  Použitie inej dosky – deepsleep spotreba: 0.57 mA oproti cca. 15 mA

## Slide 16: Zhrnutie
Meranie údajov v pravidelných časových intervaloch
Posielanie údajov centrálnemu zariadeniu
Vyhodnotenie prijatých údajov a predpovede počasia
Odpoveď vo forme zapni na x minút

## Slide 17: Zhrnutie
Meranie údajov v pravidelných intervaloch
Posielanie údajov centrálnemu zariadenie
Vyhodnotenie prijatých údajov a predpovede počasia
Odpoveď vo forme zapni na x minút

## Slide 18: Ďakujem za pozornosť
Otázky?

## Slide 19: Prehľad cien použitých komponentov
Externé zariadenie
Arduino Nano: 2 €
LoRa modul: 3 €
Dažďový senzor: 0.50 €
DHT22: 2.50 €
Senzor vlhkosti pôdy: 0.50 €
Svetelný senzor: ~ 0.10 €
Solenoidový ventil: 3 €
Ostatné (káble, LED, breadboard): ~ 1 €
Spolu: ~ 13 €
Centrálne zariadenie
NodeMCU: 2 €
LoRa modul: 3 €
Ostatné(káble, breadboard): ~ 1 €
Spolu : ~ 6 €

## Slide 20: Prečo práve LoRaWAN?
Neporovnateľne väčší dosah oproti iným technológiám
Nízka spotreba energie
Cena
Nevýhoda: malá prenosová rýchlosť