## Slide 1: Fitness systém založený na IoT
Bc. Viktor Pristaš
Vedúci práce: RNDr. František Galčík, PhD

## Slide 2: Úloha fitness trénera
Vyberie cviky
Dozerá na správnu techniku
Motivuje cvičiaceho
...
Zaznamenáva počet opakovaní a hmotnosť ktorou sa cvičilo
counter++

## Slide 3: Nahradenie trénera niečím chytrejším
Dostupné fitness appky:
  Automatické zaznamenanie behu, cyklistiky, lyžovania a pod.
  Manuálny zápis priebehu posilňovania
  Chýba automatické trackovanie cvičenia v posilňovni

## Slide 4: Trackovanie posilňovania
Cieľový objekt: posilňovacie veže
Chceme sledovať:
  Počet opakovaní
  Váha s ktorou sa cvičilo

## Slide 5: Sledovanie počtu opakovaní
Sledovať či a koľkokrát sa závažia pohnú
Smer pohybu:
  Vertikálne smerom hore
  Vertikálne smerom dole
Možné prístupy:
  Akcelerometer
  Snímanie vzdialenosti
  Optický rotačný enkodér
counter++

## Slide 6: Rotačný enkodér
Súčiastka snímajúca otočenie/natočenie
U nás optická verzia – senzor na sledovanie čiary (line tracking sensor)
Vzorkovnica na kladke snímaná dvojicou senzorov
Výhoda:
  Merateľná dĺžka pohybu
  Bezkontaktné riešenie

## Slide 7: Sledovanie počtu dvíhaných závaží
Merať hmotnosť je nemožné
Potrebné vedieť medzi ktoré závažie sa umiestnil kolík
Analyzované cesty:
  Opticky zistiť vzdialenosť kolíka od vrchu (od spodku)
  Sledovať každú dierku, či sa kolík nenachádza v nej
  Zistiť kde sa oddelili závažia

## Slide 8: Čo hovorí Ohmov zákon?
„Ak preteká lineárnym pasívnym prvkom – rezistorom R prúd I, vznikne na jeho svorkách napätie úmerné prúdu. Konštantou úmernosti je odpor R.“ Wikipedia
Počítanie paralelne zapojených odporov
Pri zmene odporov až sa zmení voltmetrom nameraná hodnota
Výsledný odpor:
+
Výsledný odpor:
+...+

## Slide 9: Správne nastavenie rezistorov
Cieľ: pri postupnom odpájaní odporov od konca, namerané hodnoty na voltmetri čo najlineárnejšie
Riešenie:
  Metóda skúsim zistím – meraním
  Metóda skúsim zistím – počítaním
  Algoritmicky – backtracking...

## Slide 10: Aktuálny stav práce
Nájdené riešenie z pohľadu hardvéru
Optimalizovanie riešenia

## Slide 11: Ciele práce
Preskúmať existujúce riešenia fitness systémov.
Navrhnúť, implementovať a overiť možnosti získavania prevádzkových údajov z fitness zariadení v reálnom čase.
Navrhnúť, implementovať a overiť personalizovateľné riešenie na zber, spracovanie a prezentáciu fitness údajov v reálnom čase z fitness zariadení zapojených v systéme.

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť
Otázky?